## Slide 1: Amec Foster Wheeler Energy Fakop
Jarosław ADAMSKI
Andrzej BALCERZYK
Stanisław LALIK
BADANIA PRZEMYSŁOWE GAZOSZCZELNYCH ŚCIAN RUROWYCH I WĘŻOWNIC ZE STALI NOWEJ GENERACJI

## Slide 2: Amec Foster Wheeler Energy Fakop
W Amec Foster Wheeler Energy Fakop przeprowadzono badania przemysłowe złączy spawanych łukiem krytym elementów gazoszczelnych ścian rurowych i wężownic wykonanych ze stali VM12SHC (X12CrCoWVNbN12-2-2), TP347HFG (X07CrNi18-11) oraz z rur kompozytowych złożonych ze stali 3R12 (ASME 304L/SA; X2CrNi19-11) i 4L7 (gat. ASME SA-210A1; P265GH).
Badania wykonano w ramach Projektu „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.4 Wsparcie Projektów Celowych, Nr PIOG.01.04.00-24-048/13. Projekt współfinansowany był przez NCBiR.
W prezentacji przedstawiono wyniki badań makro- i mikrostruktury oraz pomiarów twardości złączy spawanych. Złącza spawane do badań pobrano z doświadczalnych paneli ścian szczelnych.

## Slide 3: Materiał do badań
Badano następujące złącza:
1. Rury  38x6,3 mm ze stali VM12SHC spawano z płaskownikami ze stali 10Cr5Mo910 o grubości 6 mm. Do spawania łukiem krytym zastosowano drut spawalniczy OK Autrod 13.20 (EN 756: SCrMo2) oraz topnik OK Flux 10.61 (EN ISO 14174: SA-FB165DC). Badano złącza spawane bez o. c. i po wyżarzaniu w temperatu- rze 735÷745°C przez 0,5 godz. Elementy przed spawaniem podgrzewano do 200˚C utrzymując tą temperaturę w trakcie spawania oraz do 2 godz. po spawaniu.
2. Rury  44,5x7,1 mm ze stali TP347HFG spawano z płaskownikami o grubości 6 mm ze stali X6CrNi18-10. Złącza spawano łukiem krytym przy użyciu kombinacji: drut spawalniczy LNS 304L i topnik P2007.
3. Rury kompozytowe  50,80x5,08 mm (stal 3R12 o grubości ścianki g = 1,30 mm, 4L7 g = 3,78 mm). Rura zewnętrzna wykonana była ze stali typu Sandvik 3R12 (ASME 304L) o mikrostrukturze austenitycznej, natomiast rura wewnętrzna ze stali Sandvik 4L7 (ASME SA-210A1, PN-EN P265GH) o mikrostrukturze ferrytyczno-perlitycznej. Płaskownik o grubości 6 mm wykonany był ze stali X6CrNi18-10. Złącza spawano łukiem krytym drutem spawalniczym LNS 304L (ISO 14343: S199L) z topnikiem P2007 (EN ISO 14174: SA AF2 64 AC H5 2-20).

## Slide 4: Materiał do badań
Tabela 1. Składy chemiczne rur i płaskowników; %mas.
Stal | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni
VM12SHC | 0,13 | 0,46 | 0,41 | 0,020 | 0,004 | 11,15 | 0,23 | 0,35
 | Cu | Al | Nb | V | N | B | Co | W
 | 0,08 | 0,007 | 0,034 | 0,22 | 0,032 | 0,005 | 1,46 | 1,54
TP347HFG | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Nb+Ta
 | 0,070 | 0,29 | 1,42 | 0,016 | 0,0007 | 18,17 | 11,58 | 0,85
4L7 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
 | 0,192 | 0,274 | 0,696 | 0,007 | 0,010 | 0,076 | 0,050 | 0,018
 | V | Ti | Cu | Al | Nb | N |  | 
 | 0,002 | 0,005 | 0,086 | 0,009 | 0,0 | 0,0069 |  | 
3R12 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
 | 0,012 | 0,36 | 1,19 | 0,023 | 0,0052 | 18,47 | 10,12 | 0,29
 | V | Ti | Cu | Al | Nb | N |  | 
 | 0,050 | 0,009 | 0,35 | 0,003 | 0,01 | 0,052 |  | 
10Cr5Mo910 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu
 | 0,10 | 0,35 | 0,65 | 0,015 | 0,008 | 2,25 | 1,0 | 0,01
X6CrNi18-10 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo
 | 0,05 | 0,35 | 1,35 | 0,018 | 0,007 | 18,20 | 10,02 | 0,11

## Slide 5: Badania makro- i mikrostruktury złaczy spawanych
Badania makroskopowe złączy spawanych wykonane w celu określenia budowy geometrycznej złączy oraz obecności ewentualnych niezgodności spawalniczych. Obserwacje prowadzone na mikroskopach metalograficznych pozwoliły na określenie mikrostruktury w różnych obszarach złącza oraz pozwoliły na ujawnienie występowania mikroskopowych pęknięć w spoinie.
Badania strukturalne wykonano na zgładach metalograficznych trawionych następująco:
złącza spawane ze stali VM12SHC - chemicznie, odczynnikiem złożonym z 27 ml HF, 4 ml HNO3 i 19 ml H2O
złącza ze stali TP347HFG - elektrolitycznie w 50% wodnym roztworze kwasu azotowego, stosując napięcie 4V i czas 60s
złącza spawane rury kompozytowej: stal 3R12 - elektrolitycznie w 30% wodnym roztworze kwasu szczawiowego stosując napięcie 6V i czas 30s, stal 4L7 - chemicznie w 3% alkoholowym roztworze HNO3.

## Slide 6: Badania wizualne i makrostruktury złaczy spawanych ze stali VM12SHC
Widok powierzchni spoin oraz makrostruktura złącza spawanego rury ze stali VM12SHC z płaskownikiem ze stali 10Cr5Mo910

## Slide 7: Badania mikrostruktury złaczy spawanych ze stali VM12SHC
Mikrostruktura stali VM12SHC przed o. c.
Mikrostruktura stali VM12SHC po
wyżarzaniu w 750°C/0,5 h
Mikrostruktura stali 10Cr5Mo910 przed o. c.
Mikrostruktura stali 10Cr5Mo910 po o. c.

## Slide 8: Badania mikrostruktury złaczy spawanych ze stali VM12SHC
Mikrostruktura spoiny przed o. c.
Mikrostruktura spoiny po o. c.
Mikrostruktura SWC płaskownika przed o. c.
Mikrostruktura SWC płaskownika po o. c.

## Slide 9: Badania mikrostruktury złaczy spawanych ze stali VM12SHC
Mikrostruktura SWC rury po o. c.
Mikrostruktura SWC rury bez o. c.
Mikrostruktura SWC rury bez o. c. Widoczny ferryt 
Mikrostruktura SWC rury po o. c. Widoczny ferryt 

## Slide 10: Pomiary twardości złaczy spawanych ze stali VM12SHC
Zestawienie wyników pomiarów twardości HV5 bez obróbki oraz z obróbką cieplną (wyżarzanie w 740°C/0,5 h)
Chart: HV
| MR PŁ | SWC PŁ | SPOINA | SWC RURY | MR RURY
po OC | 155 | 145 | 147 | 201 | 193 | 199 | 297 | 298 | 294 | 332 | 335 | 331 | 233 | 236 | 237
bez OC | 32 | 32 | 41 | 97 | 107 | 105 | 83 | 93 | 89 | 93 | 93 | 84 | 14 | 5 | 3

## Slide 11: Badania złaczy spawanych rur ze stali TP347HFG
Widok spawania łukiem krytym złaczy rur ze stali TP347HFG z płaskownikami ze stali X6CrNi18-10 oraz elementu ściany szczelnej z której pobrano próbki do badań

## Slide 12: Badania wizulane i makrostruktury złaczy spawanych rur ze stali TP347HFG
Widok powierzchni spoin oraz makrostruktura złącza spawanego rury ze stali TP347HFG z płaskownikami ze stali X6CrNi18-10

## Slide 13: Badania wizualne i makrostruktury złaczy spawanych rur ze stali TP347HFG
Pęknięcie gorące w spoinie złącza spawanego rury ze stali TP347HFG z płaskownikami ze stali X6CrNi18-10

## Slide 14: Badania mikrostruktury złaczy spawanych rur ze stali TP347HFG
Mikrostruktura rury ze stali TP347HFG
Mikrostruktura płaskownika ze stali X6CrNi18-10
Mikrostruktura spoiny

## Slide 15: Badania mikrostruktury złaczy spawanych rur ze stali TP347HFG
Mikrostruktura SWC rury
Mikrostruktura SWC rury
Mikrostruktura SWC płaskownika
Mikrostruktura SWC płaskownika

## Slide 16: Pomiary twardości złaczy spawanych rur ze stali TP347HFG
Tabela 2. Wyniki pomiarów twardości HV5
Miejsce pomiaru | Spoina nr 1 | Spoina nr 2 | Spoina nr 3 | Spoina nr 4
MR rury | 238, 239, 240 |  |  | 
SWC rury | 241, 252, 257 | 226, 237, 238 | 230, 237, 238 | 226, 230, 234
Spoina | 256, 260, 261 | 237, 238, 240 | 251, 252, 261 | 224, 227, 232
SWC płaskownika | 254, 255, 260 | 238, 240, 243 | 226, 235, 238 | 238, 240, 241
MR płaskownika | 252, 254, 251, 256, 257 |  |  | 

## Slide 17: Badania makrostruktury złaczy spawanych z rur kompozytowych ze stali 3R12/4L7
Eł = 6 kJ/cm
Eł = 7 kJ/cm

## Slide 18: Badania mikrostruktury złaczy spawanych z rur kompozytowych ze stali 3R12/4L7
Mikrostruktura zewnętrznej części rury ze stali 3R12
Mikrostruktura wewnętrznej części rury ze stali 4L7

## Slide 19: Badania mikrostruktury złaczy spawanych z rur kompozytowych ze stali 3R12/4L7
Mikrostruktura SWC rury ze stali 3R12
Mikrostruktura SWC rury płaskownika
Mikrostruktura SWC rury ze stali 4L7, Eł = 7 kJ/cm
Mikrostruktura SWC rury ze stali 4L7, Eł = 6 kJ/cm

## Slide 20: Pomiary twardości złaczy spawanych z rur kompozytowych ze stali 3R12/4L7
Tabela 3. Wyniki pomiarów twardości HV5 (Eł = 6 kJ/cm)
Spoina Miejsce pomiaru twardości | Spoina 1 | Spoina 2 | Spoina 3 | Spoina 4
Materiał rodzimy płaskownika | 213, 214, 223 |  |  | 
SWC płaskownika | 203, 214, 227 | 208, 212, 215 | 211, 224, 226 | 221, 223, 232
Spoina | 173, 176, 178 | 165, 169, 176 | 173, 175, 176 | 178, 178, 183
SWC rury 3R12 | 188, 194, 206 | 182, 187, 212 | 191, 208, 215 | 193, 194, 196
SWC rury 4L7 | 188, 191, 198 | 197, 198, 203 | 185, 187, 187 | 186, 189, 193
Materiał rodzimy rury 3R12 | 164, 169, 173 |  |  | 
Materiał rodzimy rury 4L7 | 139, 140, 146 |  |  | 

## Slide 21: Podsumowanie
1. Badania makroskopowe złączy spawanych ze stali VM12SHC pozwalają stwierdzić, że posiadają one prawidłową budowę geometryczną i są wolne od niezgodności spawalniczych. Badania mikroskopowe złączy spawanych wykazały, że w materiale rodzimym rury ze stali VM12SHC występowała struktura odpuszczonego martenzytu, natomiast płaskownik posiada mikrostrukturę ferrytyczno-bainityczną z węglikami. W SWC rury obserwowano mikrostrukturę martenzytyczną, a przy granicy wtopienia występowały obszary z ferrytem delta. Obecność ferrytu delta w złączach spawanych powoduje obniżenie własności wytrzymałościowych w tym wytrzymałości zmęczeniowej. Niewielka ilość ferrytu delta wydzielona w SWC rur, na granicy wtopienia, nie miała znaczącego wpływu na własności wytrzymałościowe analizowanych złączy spawanych rur z płaskownikami.
2. W złączach spawanych ze stali VM12SHC nie podanych obróbce cieplnej twardość obszaru SWC od strony rury wynosiła 415-492 HV5. Wyżarzanie złączy w temperaturze 735÷745°C przez 0,5 godz. pozwoliło na uzyskanie następujących twardości: w spoinie 290-308 HV5, w obszarze SWC rury 322-335 HV5, a w obszarze SWC od strony płaskownika 190-211 HV5. Zastosowane parametry obróbki cieplnej zapewniły spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 15614-1, która dotyczy specyfikacji i kwalifikowania technologii spawania metali.

## Slide 22: Podsumowanie
3. Badania metalograficzne złączy spawanych rur ze stali TP347HFG o mikrostrukturze austenitycznej z pasmowo ułożonymi węglikami niobu wykazały, że posiadały one prawidłową geometrię. Obserwacje mikrostruktury SWC od strony płaskownika wykazały, że w obszarze tym nastąpił rozrost ziarn austenitu i zanik pasmowości struktury. Prawidłowo wykonane spoiny posiadają mikrostrukturę dendrytyczną i są wolna od niezgodności spawalniczych. Zastosowanie niewłaściwych parametrów spawania w czasie badań wstępnych ujawniło, że spoiny w badanych złączach są podatne do pękania gorącego. Dlatego też konieczne jest dotrzymywanie reżimów technologicznych przy wykonywaniu złączy spawanych z rur ze stali TP347HFG.

## Slide 23: Podsumowanie
4. W badanych złączach spawanych typu rura-płaskownik wykonanych z rur kompozytowych ze stali 3R12/4L7 nie zaobserwowano niezgodności spawalniczych. Technologię spawania opracowano tak, aby spoiny wtapiały się jedynie w rurę zewnętrzną - możliwe było to przy energii liniowej łuku do 6 kJ/cm. Zwiększenie tej energii do 7 kJ/cm powoduje wtopienie spoin do rury wewnętrznej. W SWC połączeń rur ze stali 3R12 nastąpił rozrost ziarn austenitu. Nie obserwowano znaczących zmian mikrostruktury w SWC rury ze stali 4L7 ani w SWC płaskownika ze stali X6CrNi18-10.
Nie stwierdzono znaczącego wpływu energii liniowej łuku na zmiany twardości poszczególnych stref złącza spawanego z rur kompozytowych. Najwyższą twardość zmierzono w SWC płaskownika (Eł = 7 kJ/cm -203÷227 HV5; Eł = 6 kJ/cm - 203÷232 HV5).